КОЛЬЦЕВЫЕ БОРОНЫ «ЛИДЕР-БКМ» и «ЛИДЕР-БКС»:

НОВАЯ ТЕХНИКА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

28 июня 2012 г. в Москве состоялась пресс-конференция, на которой были объявлены победители независимого профессионального конкурса инновационной сельскохозяйственной техники «Агросалон-2012». Авторитетное международное жюри отметило золотыми и серебряными медалями наиболее эффективные и передовые модели сельскохозяйственной техники.

Единственным из российских разработчиков и производителей сельхозтехники в числе золотых медалистов был назван «Сибирский Агропромышленный Дом» (ОАО «САД») со своей новейшей инновационной разработкой – кольцевой бороной.

Новое орудие представляет генеральный директор ОАО «САД» Павел Вадимович Колинко:

Все резервы по повышению урожайности и рентабельности в сельском хозяйстве, на мой взгляд, скрыты в отработке технологий по посевам и обработке почвы. Поэтому нужно не только насыщать хозяйства традиционной техникой, но и обращаться к новым технологиям по выращиванию. На сегодняшний день большинство производителей сельхозтехники имеют плохие представления о растениеводстве и не осознают, что простое увеличение производства без применения наукоемких современных технологий – тупиковый путь.

Для нас главное не вопросы максимального использования наших собственных мощностей и агрессивного маркетинга, а удовлетворение спроса сельхозтоваропроизводителей на основании рационализаторских предложений ученого сообщества. «Сибирский Агропромышленный Дом» очень плотно работает с Россельхозакадемией и другими научными учреждениями. Мы находимся на стыке науки, производства и сельского хозяйства, что позволяет нам быть в курсе реальных потребностей аграриев и с помощью науки эти потребности удовлетворять.

Сельхозмашиностроительный холдинг ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» уже более 10 лет является ведущим российским предприятием по разработке и внедрению инновационных влагоресурсосберегающих технологий в растениеводстве и производству техники для их обеспечения. Наши технологии и техника - почвообрабатывающие агрегаты «Лидер» и посевные машины «Обь» - широко известны и с успехом применяются не только в России, но и за рубежом.

Наши новейшие разработки – кольцевые бороны семейства «Лидер-БК» - единственные в мире почвообрабатывающие орудия, не имеющие острой режущей кромки рабочего органа.

Основой конструкции является рабочий орган, выполненный в виде кольца, имеющего форму усеченного конуса и соединенного посредством спиц с осью, расположенного под углом к направлению движения, при этом большее основание кольца направлено вперед по ходу движения и имеет рабочую кромку 8 мм. Особенности конструкции бороны: двухрядное расположение батарей конических колец диаметром 700 мм, установленных под углом атаки 25°.

Почвенный клин, образующийся на рабочей кромке кольца при движении агрегата, обеспечивает высокое усилие сцепления почвы с рабочей поверхностью кольца, что препятствует скольжению сорняков в зоне почвенного клина по кромке рабочего органа. Под воздействием сил, действующих на сорняки при вращении катка, происходит их вырывание. В отличие от обработки известными дисковыми орудиями вырывание сорняков происходит без перерезания, то есть на поверхность выносится значительная часть корневой системы, что особенно важно в случае с корнеотпрысковыми вегетирующими растениями. При этом удаление корневой системы сорняков осуществляется с глубины, существенно превышающей глубину обработки почвы.

Варианты использования бороны:

На весенне-полевых работах:

- Ранне-весеннее закрытие влаги с одновременным рыхлением и выравниванием поверхности:

- на отвальной зяби;

- на зяби, обработанной по минимальной технологии;

- по стерне (этот прием лучше провести осенью сразу же после уборки).

- Предпосевная обработка почвы для посева ранних яровых зерновых, технических и мелкосеменных культур.

- Предпосевная обработка почвы под посев поздних яровых культур с одновременным уничтожением и вычесыванием проросших сорняков.

- Качественная заделка минеральных удобрений и гербицидов.

В летний период:

- Обработка паров - уничтожение и вычесывание сорняков с одновременным  выравниванием поверхности поля.

- Введение в оборот залежных земель

В осенний период:

- Подготовка почвы под посев озимых культур;

- Обработка поверхности поля с одновременным выравниванием, равномерным распределением соломы, провоцированием семян сорняков и падалицы.

Сегодня кольцевые бороны выпускаются в двух модификациях – модульной (БКМ) и секционной (БКС), для всех классов тракторов (см. таблицу). Модульная конструкция обеспечивает гибкость при агрегатировании – при необходимости, например, при технической неисправности, один мощный трактор может быть заменен тракторами меньшего класса без простоя агрегата, без потери времени, что особенно важно в посевную. Секционная (складывающаяся) модификация обеспечивает большую маневренность и удобство транспортировки. Большая производительность, достигаемая за счет высокой рабочей скорости (до 18 км/ч), низкий расход топлива (по результатам испытаний на Поволжской МИС – 3 кг/га), обеспечивают высокие показатели экономической эффективности выполнения технологического процесса.

Приобретение техники производства ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» сегодня возможно через систему Федерального лизинга и целевые программы ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Сбербанк».

С 2005 года ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» начал активные поставки техники через ОАО «Росагролизинг». На сегодняшний день через систему федерального лизинга поставлено более 600 единиц техники ОАО «САД» на сумму более 500 млн.руб. Плодотворное сотрудничество между организациями позволило в апреле 2011 года подписать «Соглашение о партнерстве», в рамках которого предприятием оказываются консультационные услуги и помощь хозяйствам в оформлении документов для заключения договоров.

Всем клиентам ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» предлагаются особые условия, которые заключаются в следующем:

- Цена техники с учетом удорожания за использование инструментов лизинга на 5 лет не превышает сегодняшней цены предприятия.

- На технику, поставляемую по системе федерального лизинга, установлена гарантия 2 года, а по программе обновления парка сельскохозяйственной техники - 3 года.

- Благодаря развитой системе логистики доставка техники до хозяйства-лизингополучателя осуществляется в течение 5 рабочих дней после получения ОАО «САД» отгрузочной разнарядки.

Тем самым любым хозяйствам, как крупным холдингам, так и небольшим КФХ, предоставляется уникальная возможность – провести техническое перевооружение, перейти на новый технологический уровень, существенно повысить рентабельность производства.

На сегодняшний день приобретение техники в лизинг является наиболее востребованным и экономически выгодным. В выигрыше остаются все, как и должно быть в успешном агробизнесе.

Тел./факс: (383) 348-38-49, 348-12-92

www.sibagro.com, E-mail: cad@sibagro.com

# Text boxes

Борона «Лидер-БКМ-14,4»

Особенности технологического процесса кольцевой бороны

|  | Уничтожение не менее 95% сорняков за счет вырывания и сепарации (отделения сорняков от почвы и укладывания их на поверхность, исключая тем самым их повторное укоренение и прорастание). |
| --- | --- |
|  | Высококачественное выравнивание поверхности поля в поперечном направлении (гребнистость поверхности поля - 1,0-2,0 см). |
|  | Эффективная обработка верхнего пласта почвы: крошение комков (80-96% агрономически ценных почвенных агрегатов размером до 25 мм) с сохранением 37-39% пожнивных остатков и формирование мульчирующего слоя с уплотненной почвенной прослойкой на глубине подповерхностного прикатывания (3-8 см). |

|  | БКМ - 3,6 | БКМ – 7,2 | БКМ – 10,8 | БКМ – 14,4 | БКС - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип агрегата | прицепной | прицепной 2-модульный | прицепной 3-модульный | прицепной 4-модульный | прицепной секционный |
| Производительность за 1 ч основного времени, га/ч (при V= 18 км/ч) | до 6,8 | до 13,6 | до 20,4 | до 27,2 | до 14,5 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,8 | 7,6 | 11,4 | 15,2 | 8,1 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
| Глубина обработки, см | 3...8 | 3...8 | 3...8 | 3...8 | 3...8 |
| Степень уничтожения сорняков, %, не менее | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Агрегатирование с тракторами, кл | 1,4 - 2 | 3 - 4 | 3 - 4 | 5 - 6 | 3 - 4 |
| Габаритные размеры рабочие (ДхШхВ), м | 7,0 х 4,7 х 1,5 | 10,0 х 8,5 х 1,5 | 10,0 х 12,3 х1 ,5 | 11,0 х 16,1 х 1,5 | 6,8 х 8,5 х 2,3 |
| Масса, кг, не более | 2300 | 5310 | 7995 | 10430 | 4500 |

Борона «Лидер-БКМ-3,6»

Борона «Лидер-БКМ-10,8»

Борона «Лидер-БКС-8»

Работа ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» высоко оценивается на различных российских и международных конкурсах и выставках. В активе предприятия свыше 50 золотых и серебряных медалей, более 100 дипломов российских и зарубежных выставок. Среди них: 1-я премия I Всероссийской выставки «Волга-агротехмаш-2003» в номинации «Лучшая почвообрабатывающая машина», Certificate of Appreciation, Mongolian National Agricultural Extension Center (Ulaanbaatar, 2004), звание Лауреата конкурса «100 лучших товаров России» в 2005 и 2006 гг., звание Лауреата Международной премии «Лидер экономического развития России-2006», награды Всероссийской выставки-демонстрации «ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПОЛЯ» - ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ (2006, 2007, 2008 гг.) и ГРАН-ПРИ в номинации «Лучший посевной комплекс 2008 года», Золотые медали Российской Агропромышленной выставки «Золотая осень» (2008, 2009 гг.), Почетный статус Международной премии «Национальное достояние России-2010», Золотые и серебряные медали Независимого профессионального конкурса инновационной сельскохозяйственной техники «Агросалон» (2008, 2012 гг.)