ФУНДАМЕНТ УРОЖАЯ

«При глубокой обработке мы привыкли пассивно ждать дождь. При новой системе земледелия каждое зерно должно взойти без дождя».

И.Е. Овсинский.

Посевная кампания в стране еще не закончилась, но уже пришло время закладывать фундамент урожая следующего года. Качественная обработка паров, зяби и посев озимых  позволят увеличить производство зерна в России.

Предлагаемые ОАО «Сибирский Агропромышленный Дом» АКП «Лидер» и ППМ «Обь» позволяют проводить эти работы наиболее эффективно.

Пары - мощное средство интенсификации земледелия, обеспечивающее возможность успешной борьбы с сорняками, накопления влаги и подвижных форм элементов питания растений.

Использование на паровом поле АКП «Лидер» или ППМ «Обь» позволяет:

- Сохранить влагу. После прохода по полю создается верхний (0-3 см) рыхлый мульчирующий слой. Он не только прерывает капиллярный подток воды из нижележащих горизонтов, но и позволяет эффективно аккумулировать выпадающие атмосферные осадки, использовать утренние и вечерние росы. Расход влаги на физическое испарение снижается практически в 2 раза по сравнению с традиционными технологиями. В результате, за период парования мы не иссушаем почву, а наоборот, сохраняем и накапливаем влагу.

- Уничтожить сорняки. Эффективная работа по подрезанию и вычесыванию сорняков (не менее 98%) позволяет эффективно бороться с корнеотпрысковыми сорняками даже в фазе бутонизации. Создаются благоприятные условия для прорастания однолетних сорняков, которые уничтожаются последующими обработками по мере их отрастания.

Применение на парах АКП «Лидер» или ППМ «Обь» позволяет сократить число обработок (2-3 вместо 4-5 по традиционной технологии) при большей эффективности.

- Выровнять  поля. За счет перемещения почвы батареями многооперационных катков в поперечном направлении к движению агрегата, за сезон парования достигается идеальное выравнивание поверхности поля, что создает предпосылки для качественного посева

- Предотвратить эрозию. После обработки поля АКП «Лидер» или ППМ «Обь» значительно снижается содержание эрозионно-опасных частиц почвы (более 1 мм) в верхнем слое по сравнению с традиционной технологией. Наличие большого количества органического вещества в мульчирующем слое позволяет повысить дефляционную устойчивость почвы. Таким образом, при использовании ресурсосберегающей техники потери почвы от ветровой эрозии уменьшаются до допустимого предела (3-4 тонны с гектара в год).

Наряду с черным чистым паром целесообразно применять сидеральные и занятые пары, дающие возможность вести земледелие с бездефицитным балансом органического вещества в почве. Использование ППМ «Обь» при подготовке сидеральных и занятых паров позволяет в 3-5 раз снизить затраты по сравнению с традиционными технологиями.

Эффективность нашей техники высоко оценили руководители хозяйств различных регионов России. Например, в ГУП ОПХ «Россия» Николаевского р-на Волгоградской области за сезон 2003 г. двумя сцепками из 3-х АКП «Лидер-4» было обработано 5,5 тыс. га паров по 4 раза (22 000 га), весной 3000 га пашни подготовлено под кукурузу и 1000 га под прочие культуры. При этом было сэкономлено около 25% ресурсов. По заверению директора ОПХ «Россия» Зинченко В.М.: «…там, где почву обработали АКП «Лидер-4», смогли посеять  озимые культуры без дождей, где обработка почвы велась другими агрегатами - влагу не удержали, почву иссушили и не смогли вовремя выполнить посев».

Посев озимых – очень ответственная операция. Пересевать озимые не только дорого, но и  не всегда возможно в оптимальные сроки.

По отзывам специалистов, применение ППМ «Обь» для посева озимых позволяет достичь с наименьшими затратами более высоких результатов:

- Посев производится на уплотненное ложе, не дающее усадки, что позволяет избежать разрывов корневой системы растений.

- Рыхлый мульчирующий слой, состоящий из почвы, перемешанной с  измельченной соломой и стерневыми остатками, защищает узел кущения от промерзания, предотвращая вымерзание посевов.

- Высокая способность почвы к удерживанию и аккумулированию влаги позволяет проводить сев озимых в оптимальные сроки.

- Выровненная поверхность поля и высокая стабильность по глубине заделки семян приводят к появлению дружных всходов, менее подверженных поражению болезнями и вредителями.

- Весной мульчирующий слой препятствует активному испарению почвенной влаги, что позволяет растениям развиваться в условиях засухи.

Годовая выработка на агрегат из К-700 со сцепкой из 2-х «Лидер-4» или  2-х «Обь-4-ЗТ» составляет от 6 до 9 тысяч га при рациональной загрузке и использовании на обработке почвы и посеве.

В.П. Колинко, Засл. конструктор РФ,

генеральный директор ОАО «Сибирский

Агропромышленный Дом»

630501, Новосибирская обл.,

п. Краснообск, а/я 367, СО РАСХН.

Тел./факс: (383) 348-38-49

# Text boxes

3-х модульный

АКП «Лидер-12»

2-х модульная

ППМ «Обь-8-ЗТ»